Pollution : La station d’épuration

Le rôle d’une station d’épuration est de nettoyer les eaux usées (eaux usées ménagères, industrielles et parfois pluviales) afin de rendre une eau propre au milieu naturel.

Source ADEME

I - Le prétraitement :

Source ADEME

- Le Dégrillage

L’eau passe au travers de grilles qui retiennent les déchets. Ces déchets sont ensuite envoyés en décharge.

- Le dessablage-dégraissage (ou déshuilage)

Les sables se déposent doucement au fond des bassins pendant que les graisses remontent à la surface grâce à des bulles d’air utilisées comme des bouées.

II - Le traitement biologique :

De l’air est envoyé dans les bassins biologiques : en présence d’oxygène, les bactéries naturellement présentes dans l’eau se développent en consommant la pollution dissoute. Toutes ces bactéries forment les « boues activées ».

III - La clarification :

Cette étape du traitement est destinée à séparer les boues activées (bactéries) de l’eau épurée qui est rejetée dans le milieu naturel (canal, rivière).

IV - Sortie :

Filtration sur sable

L’eau est filtrée sur un lit de sable. Cela permet d’enlever les matières en suspension restantes (notamment les traces de graisses).

La désinfection

L’eau épurée est rejetée dans le canal ou la rivière qui se jette dans la mer. Afin de préserver la qualité des eaux de baignade, il est indispensable de désinfecter l’eau. Cette dernière étape du traitement de l’eau se fait soit par chloration (ajout d’eau de javel), soit par ultra-violet.

Le recyclage des boues

Afin d’être recyclées, les boues sont déshydratées en 2 étapes successives :

- Epaississement par flottation

L’épaississement permet de séparer au maximum d’eau de la boue.

- Déshydratation par centrifugation

On additionne un produit chimique (polymère) qui rassemble les fines particules de boue en flocons, plus faciles à déshydrater. Les boues sont ensuite essorées dans des centrifugeuses. On obtient ainsi des boues pâteuses qui seront valorisées en épandage agricole (fertilisant) après un contrôle très strict de leur qualité.

Questionnement :

1) Quel est le rôle d’une station d’épuration ?

Le rôle d’une station d’épuration est de nettoyer les eaux usées (eaux usées ménagères, industrielles et parfois pluviales) afin de rendre une eau propre au milieu naturel.

2) Combien y-a-t-il d’étape dans le traitement des eaux usées ? Nomme-les.

Il y a 7 étapes réparties en 4 grands ensembles :

- Le prétraitement (dégrillage, dégraissage, dessablage)

- Traitement biologique (aérobie)

- Clarification

- La sortie (lit de sable / désinfection / traitement des boues)

# Text boxes

Ce travail est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l’Identique 2.5. - Guillaume Gualandi - http://gcantal.free.fr - 2010

Ce travail est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l’Identique 2.5. - Guillaume Gualandi - http://gcantal.free.fr - 2010